ФЛОУМЕТРЫ HERSILL ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

|  | Шариковый флоуметр 15 л/мин О2 арт. 4540000, Air арт.4540300 8 л/мин О2 арт.4540100 4 л/мин О2 арт.4540200 2. Внутренняя шкала (поликарбонат) 15л/мин арт. 3540505 8 л/мин арт. 3540560 4 л/мин арт. 3540550 3. Корпус + пружина (поликарбонат, нержавеющая сталь) арт. 4540052 4. Шарик (нержавеющая сталь) 15л/мин арт. 3540512 8 л/мин арт. 3540512 4 л/мин арт. 3540551 5. Корпус флоуметра (хромированная латунь) арт. 3540507 6. Ручка-регулятор (пластик) арт. 3540006 7. Фильтр (нержавеющая сталь) арт. 3910052 8.Кольцо-прокладка 21х2 арт. 3540003 15. Ограничитель потока (пластик) 8 л/мин арт.3540563 4 л/мин арт.3540553 |
| --- | --- |
|  | Двойной флоуметр 15 л/мин О2 арт. 4540005, Air арт.4540305 8 л/мин О2 арт.4540150 4 л/мин О2 арт.4540205 5. Корпус флоуметра (хромированная латунь) арт. 3540507 11. Соединительный элемент (хромированная латунь) арт. 3905002 12. Соединение (хромированная латунь) арт. 3905014 |
|  | Флоуметр с циферблатом 15л/мин О2 арт. 4540703 10 л/мин О2 арт. 4540702 5. Корпус флоуметра (хромированная латунь) арт. 3540701 6. Ручка-регулятор (пластик) арт. 3540006 7. Фильтр (нержавеющая сталь) арт. 3910052 13. Циферблат – измерительная шкала 15 л/мин О2 арт. 3210018 10 л/мин О2 арт. 3210017 14. Прокладка (алюминий) 3910002 15. Ограничитель потока (пластик) 15 л/мин О2 арт. 3540703 10 л/мин О2 арт. 3540702 |
|  | Флоуселектор 4540610 Верхняя часть соединение DISS 9/16 арт. 3530012 5. Корпус флоуметра (хромированная латунь) арт. 3540611 9. Штуцер «ёлочка» (хромированная латунь) арт. 3540605 10. Ручка контроля (переключатель) селектора (хромированная латунь) арт. 3540603 |

ГАРАНТИИ

Компания HERSILL, S.L. предоставляет двухлетнюю гарантию на флоуметры и запасные части, с момента продажи. Периодически, в зависимости от частоты эксплуатации, следует проводить технический осмотр. В период гарантийного срока компания HERSILL, S.L. берёт на себя ответственность по ремонту, замене и транспортировке оборудования, в том случае, если правила эксплуатации были соблюдены в соответствии с инструкцией.

| ПАРАМЕТРЫ | ШАРИКОВЫЙ ФЛОУМЕТР | ЦИФЕРБЛАТНЫЙ ФЛОУМЕТР |
| --- | --- | --- |
| Размеры | 145мм х 25мм | 95мм х 55мм |
| Шкалы | 15-8-4 л/мин | 15-10 л/м |
| Вес | 160г | 200г |
| Точность | 1 + 0,05 л/мин 4 + 0,2 л/мин 8 + 0,4 л/мин 15 + 0,75 л/мин | 5 + 0,2 л/мин 8 + 0,4 л/мин 10 + 0,75 л/мин 15 + 0,75 л/мин |
| Калибровка | 4,2 кг/см3 – 4/4 КРа |
| Температура калибровки | 210С |
| Входное соединение | 1/8 |
| Выходное соединение | 9/16 |

ВАЖНО

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Избегайте использования любрикантов воизбежании возгорания. Самостоятельно не заменять входные и выходные соединения. Не разбирайте оборудование, находящееся под давлением. Точность измерений потока зависит от температуры окружающей среды и давления. Не контролируемое изменение потока может повредить оборудование. При появлении признаков неисправности, следует немедленно провести технический осмотр.

Клиническое применение:

Флоуметры используются с сетями медицинских газов, с кислородными или воздушными баллонами.

Инструкция пользователя:

- Присоедините прибор к источнику и убедитесь, что нет утечки, ручка - переключатель должна находиться в позиции OFF (выключено).

- Для установки увлажнителя подсоедините его к нижней части аппарата, зафиксируйте в углублении и наверните. Если флоуметр будет использоваться без увлажнителя, соедините нижнюю часть прибора непосредственно с маской.

- Поверните ручку контроля для переключения в режим подачи воздуха или кислорода. Шариковый флоуметр покажет уровень потока при помощи шарика, а циферблатный отобразит на шкале.

- Проверить банку и выход увлажнителя.

- Для окончания работы поверните ручку по часовой стрелке в позицию выключено.

- Соблюдайте рекомендации рабочего давления 4,2 кг/см3 – 4/4 КРа.

- Используйте только оригинальные запчасти.

- Флоуметр селектор специально разработан для одного пациента, для быстрого переключения от увлажнителя к маске.

Очистка и техосмотр:

- Очистка оборудования должна производиться только при помощи специализированных средств для металла, меди, латуни, пластика или поликарбоната.

- Техосмотр рекомендован каждые 3 года, квалифицированным персоналом.