HERSILL, S.L.

Puerto de Navacerrada, 3  P. I. Las Nieves

28935 MOSTOLES (Madrid)  Spain.

Tels. 34 91 616 4111 / Fax: 34 91 616 4892

VENTURI - VACUJET –ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Клиническое применение:

VACUJET эжекторный отсос, специально разработан для создания вакуума в медицинских газовых системах, работает с медицинским кислородом и воздухом. Прибор пригоден к использованию в операционных, палатах интенсивной терапии, отделениях скорой помощи и больничных палатах.

Инструкция пользователя:

1. Подсоединить прибор к источнику медицинского газа через выход с обратной стороны, убедившись в том, что ручка переключателя стоит в позиции OFF- выключено. Проверить допустимый лимит подачи газа.

2. Ёмкость для сбора подсоединить через фильтр, который расположен в нижней части аппарата. Водная ловушка для отсасываемых масс с фильтром устанавливается там же.

3. Выберете необходимый диапазон вакуума согласно шкале. Придерживайтесь ограничений, установленных для данной модели.

Для того чтобы вызвать негативное давление Vacujet подаёт поток через узкое отверстие. Быстро нагнетая давление, Vacujet создаёт вакуум в медицинской разводке.

Рекомендации к использованию:

1.Перед подключением оборудования убедиться, что ручка ON/OF (вкл./выкл.) стоит в позиции OFF.

2.   Перед началом работы убедитесь, что ёмкость для сбора подсоединена.

3.   Ручку контроля поворачивать без усилия.

4.   Соблюдайте ограничения потока для данного прибора.

5.   Используйте только оригинальные запчасти.

6. В случае каких-либо неисправностей, не пытатайтесь устранить самостоятельно, за квалифицированной помощью следует обращаться к поставщику или в Эрсил.

7. Рекомендуется проводить технический осмотр каждые 3 года, квалифицированным персоналом.

Очистка и дезинфекция

1. Очищать оборудование следует только водой и другими средствами, предназначенными для очистки латуни, меди, металла, пластика и поликарбоната.

2. Регулярно меняйте фильтр.

Vacujet Venturi

| Размеры | 160х45х85 мм |
| --- | --- |
| Вес | 430 г |
| Материалы | Латунь, алюминий, поликарбонат |
| Выходы | 1/4 |
| Свободный поток вакуума | 26.21 мин + 4 мин |
| Объём давления вакуума | 515 мм рт ст / 685мбар +8% |
| Рабочий условия | 40л/мин 4-5 бар |
| Стандарт норм | ISO 10079-3 |

ВАЖНО

Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Оборудование должно эксплуатироваться высококвалифицированным персоналом.

Не использовать жирные и масляные любриканты для смазки соединений. Контролировать давление.

MANUFACTURED IN SPAIN BY HERSILL, S.L.

VACUJET VENTURI

Арт.: 4300000

1.- Ручка контроля ON/OFF (выкл./вкл.) арт.3300002

2.- Манометр 0-76 мм. рт. ст. арт. 300019

3.- Отводной желоб. -

4.- Фильтр 26 X 32 арт. 3330004

Уплотнитель арт. 3350014 Поликарбонат + полиуретан

5.- Вакуумная линия.

Vacujet Venturi эжекционный отсос был разработан для прямого и не прямого соединения с ёмкостями для сбора с при помощи ПВХ трубок 8 X 13 0940023
           |

| _____________________________________________________________

|                                                                       |

|                                                                       |

Соединение для накопительных ёмкостей

Арт. 4330610

Ловушка для отсасываемых

масс с фильтром.

Ёмкости для сбора 2 (арт. 4382002 поликарбонат) и 4 (арт. 4382004 поликарбонат) литра, снабжённые трубками для пациента и оборудования.